## Slide 1: Termodinámica
Pedro Alvarado

## Slide 2
Termodinámica
Definiciones Básicas
Pedro Alvarado
Calor y trabajo
Son formas de transferencia de la energía entre el sistema y los alrededores que modifican la energía interna del sistema.
Calor y trabajo NO son funciones de estado

## Slide 3
Joule comprobó en un experimento célebre que se podía obtener el mismo incremento de temperatura de una masa de agua calentando (aportando calor al sistema), o bien agitando dicha masa de agua mediante unas paletas, pero sin calentar (es decir realizando trabajo sin aportar calor).
Ello demuestra que se puede modificar la energía interna de un sistema, (pasar de un estado E1 a un estado E2), mediante intercambios de calor o intercambios de trabajo.

## Slide 4: LA PRIMERA LEY DE LA TERMODINÁMICA:
La entrada neta de calor en un sistema es igual al cambio en energía interna del sistema más el trabajo realizado POR el sistema.
Q = U + W final - inicial)
Por el contrario, el trabajo realizado SOBRE un sistema es igual al cambio en energía interna más la pérdida de calor en el proceso.
Pedro Alvarado

## Slide 5: Aplicación de la primera ley de la termodinámica
Ejemplo 1: En la figura, el gas absorbe 400 J de calor y al mismo tiempo realiza 120 J de trabajo sobre el pistón. ¿Cuál es el cambio en energía interna del sistema?
Q = U + W
Aplique primera ley:
Qin
400 J
Wout =120 J
Pedro Alvarado

## Slide 6: CUATRO PROCESOS TERMODINÁMICOS:
Proceso isocórico: V = 0,
Proceso isobárico: P = 0
Proceso isotérmico: T = 0,
Proceso adiabático: Q = 0
Q = U + W
Pedro Alvarado

## Slide 7: PROCESO ISOCÓRICO: VOLUMEN CONSTANTE, V = 0, W = 0
Pedro Alvarado
Q = U + W de modo que Q = U
0
+U
-U
QIN
QOUT
ENTRADA DE CALOR = AUMENTO EN ENERGÍA INTERNA
SALIDA DE CALOR = DISMINUCIÓN EN ENERGÍA INTERNA
No se realiza trabajo

## Slide 8: EJEMPLO ISOCÓRICO:
La entrada de calor aumenta P con V constante
400 J de entrada de calor aumentan la energía interna en 400 J y se realiza trabajo cero.
B
A
P2
V1= V2
P1
PA P B
TA T B
=
400 J
No hay cambio en volumen:
Pedro Alvarado

## Slide 9: PROCESO ISOBÁRICO: PRESIÓN CONSTANTE,  P = 0
Q = U + W pero W = P V
+U
-U
QIN
QOUT
ENTRADA DE CALOR = W + AUMENTO EN ENERGÍA INTERNA
Salida
de trabajo
Entrada de trabajo
SALIDA DE CALOR = W + DISMINUCIÓN EN ENERGÍA INTERNA

## Slide 10: EJEMPLO ISOBÁRICO (Presión constante):
La entrada de calor aumenta V con P constante
400 J de calor realizan 120 J de trabajo y aumentan la energía interna en 280 J.
400 J
B
A
P
V1 V2
VA VB
TA T B
=

## Slide 11
TRABAJO ISOBÁRICO
400 J
Trabajo = área bajo la curva PV
B
A
P
V1 V2
VA VB
TA T B
=
PA = PB
Trabajo = P DV
Termodinámica
Definiciones Básicas

## Slide 12
PROCESO ISOTÉRMICO: TEMPERATURA CONSTANTE,  T = 0,  U = 0
ENTRADA NETA DE CALOR = SALIDA DE TRABAJO
Q = U + W y Q = W
U = 0
U = 0
QOUT
Entrada de trabajo
Salida
de trabajo
QIN
ENTRADA DE TRABAJO = SALIDA NETA DE CALOR

## Slide 13: EJEMPLO ISOTÉRMICO (T constante):
PAVA = PBVB
Lenta compresión a temperatura constante:
-- No hay cambio en U.
U = T = 0
B
A
PA
V2 V1
PB

## Slide 14: PROCESO ADIABÁTICO: NO HAY INTERCAMBIO DE CALOR, Q = 0
Q = U + W ; W = -U or U = -W
Trabajo realizado A COSTA de energía interna.
ENTRADA de trabajo AUMENTA energía interna.
Sale trabajo
Entra trabajo
U
+U
Q = 0
W = -U
U = -W
Pedro Alvarado

## Slide 15
EJEMPLO ADIABÁTICO:
Paredes aisladas: Q = 0
B
A
PA
V1 V2
PB
El gas en expansión realiza trabajo con cero pérdida de calor. Trabajo = -DU

## Slide 16: EXPANSIÓN ADIABÁTICA:
Q = 0
B
A
PA
VA VB
PB
PAVA PBVB
TA T B
=
Se realizan 400 J de TRABAJO, lo que DISMINUYE la energía interna en 400 J: el intercambio neto de calor es CERO. Q = 0
Termodinámica
Definiciones Básicas

## Slide 17: Ejercicios